106年度「神明燈」市場購樣檢測結果彙整表

| 項 次 | 品名 | 廠牌 | 規格/ 型號 | 產地 | 製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 重要零組件比對 | 品質項目 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神明燈 | 萬玉堂 | 120V 60Hz 125mA 15W/ B918 | 臺灣 | (桃園市觀音區廣福里16鄰175號) | 萬里行香廠 (臺南市仁德區中山路299號、06-2490151) | 325 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 1.標示電流值125mA不符(應標示為電流值25mA)。 2.標示適用光源E12 鎢絲燈泡Max 15W*1不符(應標示為適用光源E12 鎢絲燈泡Max 3W*1)。 3.未標示 符號。 4.未標示《室內用》。 5.未標示報驗義務人名稱。 | ○重要零組件比對 | 總評: ○ ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ○構造檢查 |
| 2 | 神明燈 | 振明 | 110V 60Hz 0.1A 7W/ D06 | 臺灣 | 振明佛具商行 | 萬里行香廠 (臺南市仁德區中山路299號、06-2490151) | 440 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 1.未附使用說明書。 2.未標示報驗義務人地址。 | ●重要零組件比對 樣品底座內使用螺旋式端子接線，與原申請文件不符且不符標準要求。 | 總評: ● ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ●構造檢查： 樣品內部配線為單層絕緣且碰觸燈具金屬外殼，不符合標準安全要求(應為雙層絕緣)。 |
| 3 | 神明燈 | 寶森 | 110V 60Hz 0.14A 15W/ A-09 | 臺灣 | 寶森佛俱企業社 | 祥鶴香檀香佛具 (臺南市歸仁區中山路3段181號1樓、06-2396238) | 225 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 1.誤貼寶林公司之標示(應標示為型號A-09、功率15W、電流0.14A及公司名稱:寶森佛俱企業社)。 2.未附使用說明書。 3.未標示報驗義務人地址。 | ○重要零組件比對 | 總評: ○ ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ○構造檢查 |
| 4 | 神明燈 | 寶森 | 110V 60Hz 0.14A 15W/ A-08 | 臺灣 | 寶森佛俱企業社 | 祥鶴香檀香佛具 (臺南市歸仁區中山路3段181號1樓、06-2396238) | 250 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 1.標示型號A-09不符(應標示為型號A-08)。 2.未附使用說明書。 3.未標示報驗義務人地址。 | ○重要零組件比對 | 總評: ○ ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ○構造檢查 |
| 5 | 神明燈 | 佳良 | 110V 60Hz 0.1A 7W/ A3 | 臺灣 | 佳良工藝社 | 上新商行 (臺南市歸仁區中正南路1段126號、06-3305896) | 399.5 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 1.未附使用說明書。 2.未標示報驗義務人地址。 | ○重要零組件比對 | 總評: ○ ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ○構造檢查 |
| 6 | 神明燈 | 皇凱 | 110V 60Hz 0.1A 7W/ 008 | 臺灣 | 皇凱企業社 (臺南市安南區德安街56號1樓、06-2813615) | 容智百貨商行 (臺南市歸仁區中山路1段305號、06-3386122) | 675 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評: ○ ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ○構造檢查 |
| 7 | 神明燈 | 穎昌 | 110V 60Hz 0.1A 7W/ 125a | 臺灣 | 穎昌佛燈企業社（06-2533451） 鴻興銅器廠股份有限公司 (臺南市永康區中正南路344巷1號、06-2531164) | 福興佛俱企業社(臺南市歸仁區中山路3段350號、06-2300316) | 650 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評: ○ ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ○構造檢查 |
| 8 | 神明燈 | 村大 | 110V 60Hz 0.1A 7W/ 7084-1 | 臺灣 | 村大工藝社 | 萬里行金香鋪 (臺南市永康區中華路659號、06-3025050) | 575 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 1.未附使用說明書。 2.未標示報驗義務人地址。 | ○重要零組件比對 | 總評: ○ ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ○構造檢查 |
| 9 | 神明燈 | 興隆 | 110V 60Hz 0.1A 7W/ B2212 | 臺灣 | 興隆銅器佛具製造有限公司 | 永新金香鋪 (臺南市北區南園街154號、06-2740789) | 1000 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 1.未附使用說明書。 2.未標示報驗義務人地址。 | ○重要零組件比對 | 總評: ○ ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ○構造檢查 |
| 10 | 神明燈 | 銘藝 | 110V 60Hz 0.2A 14W/ 804 | 臺灣 | 銘藝銅器企業社 興隆銅器佛具製造有限公司 (臺南市歸仁區中正南路一段437號、06-2391231) | 金天元金香紙行中山店 (臺南市善化區文正里中山路570號、06-5815989) | 1550 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 標示電流值0.2A不符(應標示為電流值0.13A)。 | ○重要零組件比對 | 總評: ○ ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ○構造檢查 |

「○」表示符合規定；「●」則表示不符規定。

備註：

1. 品質檢測：依據CNS 14335「燈具安全通則」、國際電工標準IEC 60598-2-4（1997）「Luminaires - Part 2-4: Portable general purpose luminaires」

(1) 溫升試驗：主要為確認神明燈於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。

(2) 絕緣阻抗及耐電壓：主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。

(3) 洩漏電流：主要為檢測神明燈於正常通電使用下，人體觸及神明燈外部表面之電流值是否在安全標準內，以避免發生觸電的危險。

(4) 構造檢查：主要為確認神明燈之構造設計上是否符合安全之要求。

2. 重要零組件比對：確認樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

3. 標示查核，查核項目為：

(1)商品檢驗標識

或

(2)中文標示：檢查神明燈本體、包裝或中文說明書上應標示之規格及說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全。主要項目如下:

A.商品名稱及型號。

B.報驗義務人之姓名或名稱及地址。

C.額定電壓、電流、功率因數及頻率。

D.是否適合安裝在一般可燃性表面之符號   。

E.光源型式及瓦特數。

F.Ⅱ類或Ⅲ類結構之符號。

G.需有適當之警語，例如安裝之注意事項、「(室內用燈具)僅供室內使用」。

4. 本次檢驗件數共10件，檢測結果為：

(1)品質檢測

A.「溫升試驗」全數符合規定。

B.「絕緣阻抗及耐電壓」全數符合規定。

C.「洩漏電流」全數符合規定。

D.「構造檢查」計1件不符(項次2)。

(2)「重要零組件比對」計1件不符(項次2)。

(3)標示查核

A.「商品檢驗標識」全數符合規定。

B.「中文標示」計8件不符(項次1、2、3、4、5、8、9、10)。

# Text boxes

「○」表示符合規定；「●」則表示不符規定。