RAPEX網頁於98年10月16日發布之第40週每週通報中，瑕疵商品通報共計31則，涉中國大陸商品者計16則；涉臺灣商品者計1則

| 編號 | 通報國 | 商品 | 風險 | 因應措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1319/09 | 波蘭 | 商品類別: 玩具 商品名稱:弓和箭 品牌: King Archer 規格/型號: 9822-1/條碼： 7460745258211 生產國: 中國大陸 | 風險：受傷 風險原因：商品有造成受傷之虞，因拉弓放箭的動能超過0.5焦耳。 不符合標準：不符合玩具指令及相關歐標EN 71。 | 主管機關下令自市面上回收。 |
| 2 1320/09 | 挪威 | 商品類別:育兒設備及兒童用品 商品類別:嬰兒學步車 - Walker JN 168 品牌: BabySeat Mars 規格/型號:Walker JN 168 EAN 7048731615813 生產國:中國大陸 | 風險：異物梗塞 風險原因：在活動板上的玩具有小物件，尤其是玩具蟲上的觸鬚會鬆脫。 不符合標準：不符合歐標EN 1273。 已有2起事故通報。 | 自願自市面上回收。 |
| 6 1324/09 | 英國 | 商品類別: 化妝品 商品名稱: 兒童化妝玩具組—三合一化妝組—畫出一張臉 品牌:Creative Play 規格/型號: 貨號137034 生產國: 中國大陸 | 風險：化學物質過量 風險原因：商品有造成化學物質過量之虞，因商品的塑膠材料含有1747毫克的鉛(容許值是90毫克)以及224毫克的鉻(容許值是60毫克)。 不符合標準：不符合玩具指令及相關歐標EN 71。 | （未發布） |
| 7 1325/09 | 匈牙利 | 商品類別:成衣、織品及流行商品 商品名稱:童鞋 品牌: Super Gear 規格/型號: 條碼： 5998653552890 生產國:中國大陸 | 風險：化學物質過量 風險原因：鞋內的囊袋含有0.11mg/kg的富馬酸二甲酯(DMF)。 不符合標準：富馬酸二甲酯與皮膚接觸會刺激皮膚造成敏感，消费品中禁用富馬酸二甲酯。 | 主管機關下令自市面上回收。 |
| 9 1327/09 | 芬蘭 | 商品類別:機動車 商品名稱:All terrain vehicle - Light Quadricycle 品牌: Adly Moto 規格/型號: EC-type核准碼： e4*92/61*0087*06 生產國:中國大陸 無樣品照片 | 風險：受傷 風險原因：產品有造成受傷的風險，因為車後顯示燈不靈敏，司機無法知道什麼時候使用車前燈。且當司機接通車前燈，車後燈又不感應。 | 進口商自願改正。主管機關下令自市面上回收。 |
| 12 1330/09 | （未發布） | 商品類別:化工產品 商品名稱:輪胎修補膠-Lim/Solution 10 ml 品牌:Cycletrack 規格/型號: EAN-號碼:5750003371465 生產國:臺灣 | 風險：化學物質過量 風險原因：商品有化學物質過量之虞，因為產品含有0.4％的甲苯。黏合劑中甲苯濃度等於或高於0.1％者不可在市面上銷售或作為市售商品之配製成分。甲苯被列為再生的毒物。 不符合標準：不符合新化學品政策。 | 進口商自願從市面上回收。 |
| 13 1331/09 | 瑞典 | 商品類別:玩具 商品名稱: 兒童滑板車- Guts - Scooter X-large 品牌:Cycletrack 規格/型號:型號: BZ2911 產品型號： 890-9082-0000, EAN : 7340011376170 生產國:中國大陸 | 風險：受傷 風險原因：此產品有造成受傷之虞，係因此商品之前叉過於薄弱導致破碎。 不符合標準：不符合玩具指令及相關歐標EN 71。 已有1起事故通報。 | 進口商自願自消費者手中召回。 |
| 15 1333/09 | 丹麥 | 商品類別: 玩具 名稱: 玩偶–打彈弓遊戲–飛行動物 品牌: Playmaker Toys 規格/型號: 8317604550 生產國: 中國大陸 | 風險：異物梗塞 風險原因：因商品發聲的零組件會鬆脫，致有造成異物梗塞之虞。而且飛行猴子的披肩及面具會分離形成小物件。 不符合標準：不符合玩具指令及相關歐標EN 71。 | 進口商自願停止銷售。 |
| 18 1336/09 | 丹麥 | 商品類別: 玩具 名稱: 手袋 品牌: Tiger 規格/型號: 2000027003743 / 9154-10 粉紅色 / 9154-10白色 生產國: 中國大陸 | 風險：異物梗塞 風險原因：商品有造成異物梗塞及受傷之虞，因商品的拉鍊可被分開形成小物件。 不符合標準：不符合玩具指令及相關歐標EN 71。 | 進口商自願停止銷售。 |
| 20 1338/09 | 德國 | 商品類別: 發光設備 商品名稱: 移動畫面燈- Laufbild Skyline/Delphin, Sandstrand mit Palmen, Wasserfall 品牌: 不明 規格/型號: RTI; 貨號10150084-03, -00, -01, -02 生產國:中國大陸 | 風險：觸電 風險原因：當更換保險絲時，通著電流的零組件有被碰觸的可能而有觸電之虞。 不符合標準：不符合低電壓指令及相關歐標EN 60598。 | 自願從市面上回收。 |
| 22 1340/09 | 法國 | 商品類別: 玩具 商品名稱: 拼圖墊 -教學用數字及字母組 品牌: Rabbit Series 規格/型號: 1738; reference: 00326943 生產國:中國大陸 | 風險：異物梗塞 風險原因：因為產品有可拆卸的小組件，可被吞下或吸入而有異物梗塞之虞。 不符合標準：不符合玩具指令及相關歐標EN 71。 | 自願從市面上回收。 |
| 24 1342/09 | 西班牙 | 商品類別: 廚房烹飪配件 商品名稱: 電烤箱 品牌: Orbit 規格/型號: 型號 T-3000code 生產國:中國大陸 | 風險：起火和觸電 風險原因：該產品之非金屬部分非防焰及抗延燒材質。有些外部零件溫度可能超過75度，因此不應使用PVC電纜護套。 不符合標準：不符合低電壓指令和相關歐標EN 60335。 | 主管機關下令自市面上回收。 |
| 25 1343/09 | 波蘭 | 商品類別:成衣、織品及流行商品 商品名稱:冬季連衣衫 品牌: Jingli 規格/型號: 7335136-0,尺碼20 生產國:中國大陸 | 風險：勒死 風險原因： 該產品風帽之束帶部分可能導致勒死之風險。 不符合標準：不符合相關歐標EN 14682。 | 主管機關下令禁止銷售。 |
| 26 1344/09 | 波蘭 | 商品類別:育兒設備童和兒童用品 商品名稱:折疊式高腳椅- Fox 品牌:4 Baby 規格/型號：LB-FOX-2 生產國:中國大陸 | 風險：受傷 風險原因：該產品有使使用者受傷之虞，因為它缺乏穩定性且側邊尺寸不恰當。 不符合標準：該產品不符合玩具指令及相關歐標EN 14988。 | 自願從市面上回收。 |
| 27 1345/09 | 匈牙利 | 商品類別:成衣、織品及流行商品 商品名稱:女鞋 品牌:Luszi 規格/型號：不明 生產國:中國大陸 | 風險：化學物質過量 風險原因：該產品對使用者有構成化學品中毒之虞，因為該產品含有1.08mg/kg的二甲基甲醯胺（DMF）。 二甲基甲醯胺（DMF）是一種被認為接觸皮膚會引起過敏之物質，且根據歐盟委員會2009/251/EC決定，消費產品禁止含有二甲基甲醯胺（DMF） | 主管機關下令自市面上回收 |
| 30 1348/09 | 匈牙利 | 商品類別: 成衣、織品及流行商品 商品名稱: ：女用涼鞋 品牌: G.River 規格/型號: No. L911 36, 37, 38. 生產國:中國大陸 | 風險：化學物質過量 風險原因：商品有化學物質過量之虞，因為在裝鞋子的鞋袋上含有0.23 mg/kg的富馬酸二甲酯(DMF)而有化學物質過量之虞。 富馬酸二甲酯是一種會引發皮膚接觸性過敏的物質，根據委員會2009/215/EC決議，禁止使用於消費產品中。 | 主管機關下令自市面上回收。 |
| 31 1349/09 | 英國 | 商品類別:通訊與傳播設備 商品名稱:：鋰離子電池組 品牌: Advent and EiSystem 規格/型號: PBI23456773500161 ～PBI23456774303460 生產國:中國大陸 | 風險：起火與燒傷 風險原因：由於過熱，產品有發生起火與燒傷的危險，此外，如果電池過熱而導致電池組外殼分離，尚有其他傷害發生的可能。已有5件事故通報。 | 進口商自願從市面上回收並自消費者手中召回。 |

資料來源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm